附件1：货物采购数量、参数要求

# 一、采购内容和数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 1 | 台套 | 斗容≥1.2m³、配原产破碎锤管路、配液压快换 |
| 2 | 破碎锤 | 1 | 只 | 140型艾迪牌或贝利特牌破碎锤（钎杆直径140mm） |
| 3 | 随车工具 | 1 | 批 | 随主机件交付 |
| 4 | 技术资料 | 1 | 批 | 随主机件交付 |

# 二、22吨级液压挖掘机主要参数要求

# 2.1、铲斗形式及规格：反铲、标准铲斗；

# 2.2、铲斗容量：大于或等于1.2M3（原厂铲斗）；

# 2.3、驱动方式：柴油机、6缸、涡轮增压、排放达国四标准；

# 2.4、发动机总功率：大于或等于123kW

# 2.5、最大挖掘范围：大于或等于9900mm；

# 2.6、最大挖掘深度：大于或等于6700mm；

# 2.7、最大卸载高度：大于或等于：6600mm；

# 2.8、设备工作重量：大于或等于22000kg

# 2.9、发动机排量：大于或等于5.5L

# 2.10、最大行走速度：大于或等于5.5km/h；

# 2.11、最大扭矩：大于或等于820Nm；

# 2.12、履带板宽度：大于或等于600mm；

# 2.13、最大牵引力：大于或等于180kN；

# 三、22吨级液压挖掘机结构性能要求：

# 3.1、发动机与液压系统

# 要求采购设备中的发动机和液压控制系统与原厂配套一致，且与挖掘机整机品牌一致（中外合资品牌）。

# 3.2、驾驶室

# 3.2.1、驾驶室拥有全方位视野，前风挡可向上滑动至顶部，下部前窗可拆除并存放在门里；

# 3.2.2、配备具有加热和制冷功能的自动控制空调；

# 3.2.3、座椅为悬浮式结构，可以进行前后位置、高低及前后倾斜调整；

# 3.3.4、有空气增压和换气装置；

# 3.3.5、工作装置手柄为电液式/液压先导式控制系统；

# 3.4、仪表板

# 包括液压系统油温表、压力表，发动机机油压力表、燃油油位表、水温表，设备运转时间表以及故障声光报警装置等各种仪表。

# 3.5、故障监测与保护系统

# 能够中文正确显示各个系统（部件）的非正常信息，提示操作人员作出正确、合理的操作，以保证设备和操作人员安全。

# 3.6、电器系统

# 配备免维护蓄电、喇叭、LED工作灯，LED回转平台灯，LED动臂灯和驾驶室顶部作业照明灯等。

# 3.7、外部摄像系统

# 要求安装监视设备周围盲区的后视摄像系统。

# 3.8、智能化系统

# 具备移动端可查看机器信息、监控机器工作状况、机器故障报警提示功能。

# 3.9、液压破碎锤

# 整机配备原厂破碎锤管路、配液压快换、配140型艾迪牌或贝利特牌破碎锤一套（规格要求：钎杆直径140mm）。

四、备件和工具

# 4.1、三年备件的供货范围

# 卖方根据其经验推荐设备投用三年内所需的备件目录并分项报价，报价表中列明备件的名称、备件号、数量等信息。此报价不包括在投标总价中。

# 4.2、总成备件

# 卖方根据其经验推荐设备实现总成互换修理所需的总成备件并分项报价，报价表中另列明备件的名称、备件号、数量等信息。此报价不包括在投标总价中。

五、其他约定

# 4.1、供方中标后提供设备相关样册和参数资料；

# 4.2、设备出厂前进行机械运转试车，各部固定和间隙符合标准要求，交付时接受采购方验收检查，现场安装和调试由供方派员指导；

# 4.3、款项支付：设备到货验收合格后，出卖人开具增值税（13%）专用发票，买受人在收到发票后7个工作日内支付合同款总额的97%余款3%为质保金自发票开具日期后一年后支付。付款方式：现金或电汇。

# 4.4、交货地点：安徽省安庆市桐城市（招标人指定地点）；

# 4.5、交货时间：中标，双方签订合同后，七个工作日内送货到现场，如遇不可抗力情况，需方提前三天通知供方；

4.6、交付资料：交货时提供产品使用及维护保养说明书、零件图册等相关资料和随机工具；

4.7、技术服务：使用单位需要技术服务时，供方必须在接到通知后2小时内答复，如需要现场才能解决的，请供方在24小时之内赶到现场进行处理直至问题解决；

4.8、质保期：在该产品安装验收合格正常运行之日起，发动机、液压系统和主控阀质保三年。

# 4.9、包装：标准包装无回收，确保装运方便安全；

4.10、售后承诺：请供方明确售后服务细节，并书面承诺。