附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN15黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 2000 |
|  | DN20黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 1000 |
|  | DN25黄铜手轮闸阀（全铜材质） | 只 | 500 |
|  | DN15表前丝扣黄铜止回阀（弹簧式） | 只 | 500 |
|  | DN20表前丝扣黄铜止回阀（弹簧式） | 只 | 200 |
|  | DN50黄铜丝扣止回阀（挡板式） | 只 | 50 |
|  | DN15内螺纹一体式单向止回黄铜闸阀 | 只 | 800 |
|  | DN20内螺纹一体式单向止回黄铜闸阀 | 只 | 300 |
|  | DN15加锁式黄铜闸阀 | 只 | 1000 |
|  | DN20加锁式黄铜闸阀 | 只 | 1000 |
|  | DN25加锁式黄铜闸阀 | 只 | 200 |

备注：最终按实际发生量结算，合同期限为一年，以（时间或合同总价）先到终止合同，分批发货，以我方通知为准。（合同供货期为自合同签订日起1年，采购人根据仓库备货等实际情况调整材料数量，合同的最终结算金额按实际供货量乘以中标单价进行结算，且结算金额不超过合同总价）。

推荐品牌：盾安、杰克龙、华龙巨水、达柏林

技术要求

- 阀体、阀盖、闸板及阀杆材质全部为Hpb59-1 ，口密封圈材质为PTFE，O型密封圈材质为NBR，密封填料材质为PTFE，手轮材质为：HT200，防松螺母材质为304+尼龙，阀门阀体为大体阀门，内孔口径为足径（通径，与管道口径一致）。

- 公称压力（bar）：PN16。最高适用压力（Mpa）：1.6。密封试验压力（Mpa）：0.6气压或1.76水压。壳体试验压力（Mpa）：2.4。适用温度（°C）：-20°C—120°C。适用介质：水、油。阀体泄露（内露）：GB/T13927-2008的D级标准。

- 设计标准：GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》

- 密封测试标准：GB/T 13927-2008《工业阀门压力测试》

- 螺纹执行标准：GB/T 7307-2001《55°非密封管螺纹》

6.铜材料执行标准：GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》